Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky:
Osobné motorové vozidlo
Technická špecifikácia
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu/parameter/funkcionalitu, továrenskú značku a typ / Obchodná značka osobného motorového vozidla:
Zdvihový objem valcov (cm3): 2000 cm3
Vstrekovanie: priame
Typ motora: Turbo
Prevodovka: 7 – stupňová automat 4x4
Motor: 4 valec, zážihový
Krútiaci moment: 400Nm (2000-4900)
Objem motora: 2l
Brzdy: predné/zadné kotúčové (s jedno-piestovým plávajúcim strmeňom, s vnútorným chladením )
Karoséria: samonosná, celokovová ( oceľová, plne pozinkovaná alebo hliníková a podobne), dvojpriestorová
Počet dverí: 4 - 5 ks, sedan
Výkon kW: min. 206 kW
Max. rýchlosť km/h: 250km/h
Farba: čierna metalíza
Objem batožinového priestoru bez sklopených sedadiel: min. 580 l
Palivo: benzín
Rázvor: min. 2780
Rozchod kolies vpredu: min. 1570
Rozchod kolies vzadu: min.1560
Akcelerácia z 0-100 km/h: max. 5,2 s
Emisie CO2 (g/km) podľa WLTP: od 183 g/km do 199 g/km
Disky z ľahkej zliatiny 8J x 18" (235/45 R18)
Letné a zimné pneumatiky
Tmavý interiér
Airbag vodiča a spolujazdca, hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, kolenný airbag vodiča
ESC, ABS
Adaptívny podvozok
3-zónová automatická klimatizácia
Výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia a ochrana chodcov
Halogénové svetlomety s LED denným svietením, FULL LED zadné svetlá
Predné hmlové svetlomety
Dynamické smerové svetlá
Multifunkčný vyhrievaný volant
Komfortné telefonovanie s Bluetooth
Rádio s 8" dotykovým displejom, hlasové ovládanie, WEB Rádio, WLAN, DAB – digitálny rádio príjem
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním na vodičovej strane a s osvetlením nástupného priestoru
Vyhrievanie predných a zadných sedadiel
Výškovo nastaviteľné sedadlá
Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla
Tempomat
Bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie
Parkovacie senzory vpredu a vzadu, parkovacia kamera vpredu a vzadu
Asistent zmeny jazdného pruhu
Sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika
Svetelný a dažďový senzor
Lakťová opierka vpredu s odkladacou schránkou, lakťová opierka vzadu
Výsuvné ostrekovače svetlometov
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním
Gumené rohože
súprava na opravu pneumatík
Asistenčná služba v prípade poruchy vozidla
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou
Navigačný systém, mapový podklad Európy v internej pamäti prístroja, hlasové ovládanie, WEB Rádio, WLAN
Osvetlenie interiéru – kľučiek, dverí, nástupu, lampičky na čítanie
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou, automatickým stmievaním na vodičovej strane a s osvetlením nástupného priestoru
Box na telefón
Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním
Ventilácia predných sedadiel
Rozpoznanie dopravných značiek
Kontrola mŕtveho uhla
Alarm
Asistent rozjazdu do kopca
Rezerva na oceľovom disku (dojazdová)
Uchádzač uvedie áno / nie
Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Asistenčná služba počas trvania záruky osobného motorového vozidla
Záručný servis v autorizovanom servise